## Slide 1: Arduino Intermedio
Interrupciones

## Slide 2: ¿Qué es una interrupción?
Definición
Una interrupción es un evento asíncrono que se detecta con independencia del código que esté ejecutando en ese momento tu Arduino.
Para la los microcontroladores leer una interrupción es detectar acciones que nos llevaran a realizar eventos programados que se efectuaran en el momento de la interrupción.

## Slide 3
A un nivel básico, una interrupción es una señal que interrumpe la actividad normal de nuestro microprocesador y salta a atenderla.
Hay tres eventos que pueden disparar una interrupción:
Un evento de hardware, previamente definido.
Un evento programado, o Timer
Una llamada por software.

## Slide 4: ¿Qué pasa en el microcontrolador?
Cuando un evento dispara una interrupción, la ejecución normal del micro se suspende (ordenadamente para poder volver) y salta a ejecutar una función especial que llamamos Interrupt Service Handler o ISH (Servicio de gestión de interrupción).
Cuando el ISH finaliza, el procesador vuelve tranquilamente al punto donde lo dejó y sigue con lo que estaba como si no hubiese pasado nada.

## Slide 5: TIPOS DE INTERRUPCIONES EN ARDUINO
Interrupción por hardware
Interrupción por Timer
Interrupción por software.

## Slide 6: ¿Qué necesitamos?
attachInterrupt(interrupt, ISR, mode)
Interrupt: Un pin de Arduino que recibirá la señal de disparo
ISR : Una función que se ejecutará, cuando se dispare la interrupción (Llamada call back function).
Mode : Una condición de disparo

## Slide 7: Declaración de interrupciones
attachInterrupt( A , B ,modoDeActivacion);
A - número de la interrupción
B- nombre de la función a ejecutar
C – Modo de activación de la interrupción

## Slide 8: Pines para interrupciones
 | Pin asociado a cada interrupción |  |  |  |  | 
Placa | Interrupción 0 | Interrupción 1 | Interrupción 2 | Interrupción 3 | Interrupción 4 | Interrupción 5
UNO | 2 | 3 | - | - | - | -
DUE* | - | - | - | - | - | -
Leonardo | 3 | 2 | 0 | l | 7 | -
Mega | 2 | 3 | 21 | 20 | 19 | 18
Micro | 0 | 1 | 2 | 3 | - | -
Mini | - | - | - | - | - | -
Nano | 2 | 3 | - | - | - | -
Ethernet | 2 | 3 | - | - | - | -
Esplora | - | - | - | - | - | -
Bluetooth | 2 | 3 | - | - | - | -
Fio | 2 | 3 | - | - | - | -
Pro Mini | 22 | 3 | - | - | - | -
Lilypad | - | - | - | - | - | -

## Slide 9: Modos de Activación de interrupciones
LOW: La interrupción se activa cuando el valor de voltaje del pin elegido es bajo, esto es, 0V.
CHANGE: La interrupción se activa cuando el pin cambia de valor, es decir, cuando pasa de LOW a HIGH o de HIGH a LOW.
RISING: Se activa únicamente cuando el valor del pin pasa de LOW a HIGH.
FALLING: Es el caso opuesto al modo RISING. Se activa la interrupción cuando el valor pasa de HIGH a LOW.
Y una solo para el DUE: HIGH se dispara cuando el pin esta HIGH.

## Slide 10: Limitantes de las interrupciones
Deben ser lo mas cortas posibles
delay (), millis () o timers.
Serial.X
CallBack con parametros

## Slide 11: Control y desactivación
noInterrupts(), Desactiva la ejecución de interrupciones hasta nueva orden.
Interrupts(), Reinicia las interrupciones definidas con attachInterrupt().
detachInterrupt( num Interrupt), Anula la interrupción indicada.